# Simulador para prácticas de intubación naso y orotraqueal

# GD/J50

## Introducción

El GD/J50 es un torso adulto con tórax, cabeza y cuello con una ventana de observación lateral, diseñado para el entrenamiento profesional de la práctica de intubación.

Su submaxilar móvil y el cuello flexible articulado, le darán a sus estudiantes una sensación de tacto real durante las prácticas.

De la manera en que fue fabricado, un uso y cuidado razonables le permitirán llevar a cabo numerosas maniobras de intubación.

## Elementos incluidos

- Torso adulto, con cabeza, cuello y tórax

- Tubo endotraqueal de 6,5 mm

- Cepillo de limpieza

- Jeringa plástica de 5 ml

- Talco

- Caja rígida para almacenamiento y transporte

## Funciones

- Intubación oral

- Intubación nasal (unilateral)

## Complementos requeridos

Para llevar a cabo las prácticas previstas, además de este equipo deberá contar con:

- Laringoscopio

- Mordillo

- Lubricante

## Intubaciones Oral y Nasal

- Obtenga una copia del protocolo de su institución

- Verifique que el material e instrumentos a utilizar se encuentren en correcto estado

- Lubrique el tubo traqueal

- Lubrique también la cavidad traqueal con el cepillo empapado en lubricante

- Proceda de acuerdo al protocolo de intubación

- Si la intubación fue correcta, al insuflar la cánula observará que ambos pulmones ventilan correctamente

- Si la intubación fue incorrecta, dirigiéndose al esófago, escuchará un silbido al insuflar

- Si la intubación fue incorrecta, ingresando a un bronquio, observará que se ventila sólo un pulmón

- Si con la maniobra presiona excesivamente los dientes del paciente, escuchará un tono agudo de advertencia

- Una vez finalizada la práctica, por favor desinfle el expansor del tubo traqueal con una jeringa, antes de intentar retirarlo

## Cuidado del Equipo

- Limpie de lubricante al tubo traqueal al terminar la práctica

- Utilice un paño embebido en agua jabonosa.

- No sumerja al entrenador en agua.

- Apoye el entrenador y sus accesorios siempre en superficies limpias

- Evite especialmente el contacto con bolígrafos, acetona, fibras, yodo y todo otro elemento que pueda manchar o engrasar al equipo

- Guarde el equipo en su caja cuando no esté en uso

- Si la alarma sonora deja de funcionar, abra la base del entrenador y verifique el estado de su batería de 9V.

## Video con Aspecto General y uso básico del equipo en:

http://youtu.be/NzVIu_Bew2g

y

http://www.tecnoedu.com/3b/GDJ50.php