# Torso superior adulto básico p/prácticas de RCP Brad

# W44597

## Introducción

Brad es un torso entrenador para técnicas de RCP con marcas anatómicas precisas, vías aéreas higiénicas descartables, válvula higiénica de no retorno y piel vinílica que brindan un aspecto y tacto muy realistas.

Usado con el debido cuidado, este entrenador podrá brindar varios años de servicio.

## Elementos incluidos

- Torso

  - Bastidor de soporte general

  - Piel vinílica de cuberta de torso

  - Moldura con marcas de esternón y costillas

  - Vía aérea con conector rápido

- Cabeza

  - Cuello articulado

  - Bahía para montar inserto boca/nariz

- Partes menores

  - 3 insertos boca/nariz, uno preinstalado

  - 3 vías aéreas, una preinstalada

  - 3 válvulas de no retorno, una preinstalada

  - 3 filtros para válvula, uno preinstalado

- Bolso de transporte

## Reemplazo de vías aéreas

### Extracción

- Extraiga el inserto boca/nariz

- Desconecte el inserto de la válvula de no retorno

- Ponga el torso boca arriba y arremangue la piel del torso desde los hombros hacia la cintura

- Incline la cabeza hacia atrás y tire de la válvula de no retorno que está insertada por debajo de la barbilla

- Retire las bolsas aéreas por debajo de la moldura con marcas de esternón y costillas

### Instalación

- Separe una vía aérea nueva (bolsa plástica rectangular rematada en un conector)

- Ajuste un nuevo filtro (pequeño tapón plástico rojo) en la válvula de no retorno

- Incline la cabeza hacia atrás e inserte el conector de la válvula de no retorno en el orificio ubicado debajo de la barbilla de tal manera que el filtro quede mirando hacia abajo. No apriete con violencia el conector al orificio. Presione suavemente mientras gira el conector hacia un lado y hacia el otro.

- Coloque la bolsa debajo de la moldura con marcas de esternón y costillas.

- Reponga la piel vinílica en su lugar

## Limpieza y desinfección

### Torso

- Lave con agua jabonosa y tibia. No use alcohol, lejía ni solventes.

### Inserto boca/nariz

- Sumérjalo en agua tibia jabonosa

- Enjuague completamente

- Siga el protocolo de su institución para desinfección

- Vuelva a enjuagar